## Slide 1
共4个电极，两个推电流/两个拉电流
输出到每个电极上的电流大小、脉宽可设置调整
每天使用20分钟，分为4个5分钟，自动执行。
每个5min内波形的频率依次为3Hz、 3Hz、 10Hz、 20Hz。
每个5min又以每10秒为一个基础单位，10s内有电流脉冲为6s，剩下4s无电流。以最开始的10s为例，0-1s出现3个完全的‘给电流-再回收’波形，1-6s再出现15个完全的‘给电流-再回收’波形；6-10s无电流。10-11s再出现3Hz频率的‘给电流-再回收’波形……